目录

1、GHOST简介	2

2、恢复盘制作步骤	2

2.1步骤1：启动GHOST	2

2.2步骤2：选择To Image菜单	2

2.3步骤3：选择硬盘	3

2.4步骤4：选择盘符	3

2.5步骤5：输入Image文件名	4

2.6步骤6：压缩文件对话框	5

2.7步骤7：装配确认对话框	6

2.8步骤8：执行装配	6

2.9步骤9：完成装配	7

2.10步骤10：刻成光盘保存	8

3、系统恢复过程	8

3.1步骤1：格式化系统盘	8

3.2步骤2：用启动盘（带光盘驱动）启动系统	8

3.3步骤3：在光驱中放入含有GHOST文件的光盘	8

3.4步骤4：启动GHOST	8

3.5步骤5：选择From Image菜单	8

3.6步骤6：选择Image文件	9

3.7步骤7：选择恢复盘符	10

3.8步骤8：进行系统恢复	13

# 1、GHOST简介

GHOST是制作系统恢复盘的专用工具，可将整个硬盘逻辑驱动器（如C盘）的内容克隆到一个以GHO为扩展名的文件中，当需要恢复系统时，只要提供该文件，就可将系统恢复到克隆前的状态。

GHOST工具只有一个执行文件GHOST.EXE，该文件可直接在WIN98下运行，但不能在WIN2000下运行，若要对WIN2000系统盘做克隆，只能在DOS下进行，可以用WIN98启动盘启动然后运行GHOST.EXE进行恢复盘制作，并支持NTFS文件系统的恢复盘制作。

# 2、恢复盘制作步骤

## 2.1步骤1：启动GHOST

打开资源管理器，进入GHOST.EXE文件所在目录，双击该文件即可启动GHOST。

## 2.2步骤2：选择To Image菜单

按如下顺序打开ToImage菜单：[Local]→[Partition] →[To Image]

点击该菜单后弹出硬盘选择对话框。

## 2.3步骤3：选择硬盘

## 2.4步骤4：选择盘符

该窗口列出系统上所有逻辑盘符，若要对C盘进行克隆，请在Type类型为Primary的盘符上点选一下，然后点击[OK]按钮。

点击[OK]按钮后将弹出要形成的Image文件名的输入框。

## 2.5步骤5：输入Image文件名

选择将该 Image文件存放的盘符和目录并输入文件名，对应C盘一般输入“c”即可。

## 2.6步骤6：压缩文件对话框

文件压缩一般选[Fast]压缩项。

## 2.7步骤7：装配确认对话框

该对话框为开始进行克隆的确认对话框，应选[Yes]开始克隆进程。

## 2.8步骤8：执行装配

该窗口显示装配进程，并显示一些统计信息，如已拷字节数、未拷字节数、已用时间、剩余时间等。

## 2.9步骤9：完成装配

该窗口显示已成功完成装配。若不再为其它盘做克隆，即可退出GHOST.EXE程序。

## 2.10步骤10：刻成光盘保存

Image文件制作完成之后，请将该文件随同GHOST.EXE文件一起刻到一张光盘上保存，以备后来系统恢复之用。

对于SK-2Z11双箱体结构的监视仪软件系统而言，该文件位于“E: ”根目录下，文件名为“DiskC.gho”。在出厂前已做过GHOST备份。

# 3、系统恢复过程

## 3.1步骤1：格式化系统盘

在用系统恢复盘上的文件恢复系统之前，必须要对需要恢复的逻辑盘符（如C盘）进行格式化。

## 3.2步骤2：用启动盘（带光盘驱动）启动系统

系统盘被格式化后，请用带光盘驱动的启动盘启动系统。

## 3.3步骤3：在光驱中放入含有GHOST文件的光盘

系统启动后，进入DOS提示符，这时请将原先刻录好的系统恢复盘放入光驱中。

## 3.4步骤4：启动GHOST

在DOS提示符下，进入光驱盘符，然后直接输入GHOST命令，启动GHOST。

## 3.5步骤5：选择From Image菜单

按如下顺序打开FromImage菜单：[Local]→[Partition] →[From Image]

点击该菜单后弹出Image文件选择对话框。

## 3.6步骤6：选择Image文件

该恢复文件一般位于刻录光盘上，或您的硬盘上。对于SK-2Z11双箱体结构的监视仪软件系统而言，该文件位于“E:\ ”（E盘根目录下），文件名为“DiskC.gho”，如右图所示。

## 3.7步骤7：选择恢复盘符

选择需要进行恢复的硬盘盘符，按[OK]按钮后即可对硬盘进行恢复。

该操作分为三步，分别为“选择源盘”、“选择目标盘”、“选择目标分区”。SK-2Z11双箱体结构的监视仪软件系统采用了一个540M的电子盘，各分步操作如下所示：

使用影像文件恢复系统时一定要注意，最后一步的目的分区选择一定要正确，一定要恢复到正确的分区上，否则会造该分区上的数据全部丢失。

SK-2Z11监视仪的电子盘共分了四个区，如下表所示。包括两各30M主分区，

| 盘符 | 容量 | 卷标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| C: | 30M | BOOT_1 |  |
| D: | 377M | DATA |  |
| E: | 50M | GHOST |  |
| F: | 30M | BOOT_2 |  |

(BOOT_1同BOOT_2分区，用于安装两个镜像操作系统，可通过BootMagic窗体切换启动，它的类型为“Primary”)，一个377M数据分区（DATA分区，安装了2Z11程序文件，并保存钻井参数的数据, 它的类型为“logical”），一个50M的备份分区（GHOST分区，用于保存影像文件，它的类型为“logical”）。“DISKC.gho”影像文件实际上是30M主分区的备份，恢复时应搞清楚文件恢复到Part1还是Part4上。各分区的物理顺序如下图所示：

点击“OK”后，会出现一确认对话框，点击“Yes”后即进入恢复过程，如下图。

系统恢复过程中不应出现中断。

## 3.8步骤8：进行系统恢复

系统恢复过程与系统制作过程的界面基本一样，都会显示进度条和一些统计信息。恢复过程完成后即可取出光盘和启动盘，然后重新启动系统，如果一切正常，启动后就会进入备份前的系统。至此，系统恢复过程完成。

# Text boxes

2Z11用IDE-FLASH电子盘分区顺序示意图

各盘的卷标及容量分别命名为：

BOOT_2

30M

GHOST

50M

BOOT_1

30M

DATA

377M