A53模块使用说明

在工业控制中广泛采用RS422总线进行通讯信号的传输，A53是一款用于RS232/422协议转换的模块，神开公司生产的SK-2Z01、SK-2Z01C、SK-2Z04、SK-2Z11系列钻井仪表中使用该模块来进行RS232/422协议转换

- A53用于替换A51模块

因A53模块的RS422插座引脚定义与A51模块有所不同，使用时需引起注意：

- 应用于SK-2Z11或SK-2Z04的后台计算机时

RS232转接线插到计算机的COM口上，RS422转接线插到信号电缆盘的对应航空插上，原A51模块配用的RS422转接线同本线的接线有所不同，请勿使用。

注意RS422同RS232端的RJ45水晶头插头勿插反。

- A53应用于7J02接口箱内

RS232转接线插到7J02接口机笼的COM口上，RS422转接线的RJ45水晶座连接至原A51模块的RJ45水晶头。为避免A53过热烧毁，请务必在其供电线内串入一个10Ω的降压保护电阻。注意RS422同RS232端的RJ45水晶头插头勿插反。

RS422转接线（10芯RJ45头(8芯RJ45座）

| A53/422 （RJ45-10头） | 型号及长度 | A51/422 （RJ45-8座） |
| --- | --- | --- |
| TB | 5 | 7+1电缆 20cm | 3 | TB |
| TA | 1 |  | 4 | TA |
| RA | 10 |  | 5 | RA |
| RB | 6 |  | 6 | RB |

- 应用于SK-2Z01C系列的后台计算机时

在SK-2Z01C系列钻井工程参数仪中，后台计算机的RS422信号先送到正压防爆控制箱，在替换时，RS232转接线插到计算机的COM口上，RS422转接线的RJ45水晶座连接至原A51模块的RJ45水晶头。注意RS422同RS232端的RJ45水晶头插头勿插反。

电源转接线（如右图所示）

| φ3.5 JC插头 | 型号及长度 | 4芯PC插座 |
| --- | --- | --- |
| +12V | 1 内芯 | RV1×28/0.15 电线30cm | 4 黄 | +12V |
| 0V | 2 外圈 |  | 3 黑 | 0V |

- A53模块的跳线说明

打开A53模块，内有一设置开关，将该开关拨到如下设置：

握手方式：跳至Auto档                     485/422模式：跳至422档

- RJ45水晶接头接触不良的方法

A53模块的RS422端的RJ45插座同D型端子相通，利用该特性我们可将信号线直接接至D型端子上以避免RJ45插座引起的接触不良。（RS422采用差分电平进行信号传输，其中TXDA、TXDB为发送端，RXDA、RXDB为接收端，现场应用时TXDA接RXDA，TXDB接RXDB。）该接线端子的功能定义如下：

A53模块的RS232端的采用的RJ45插头为8芯头（同网线插头），电脑市场上很容易买到，其功能定义接线如上所示。

- 配套附件清单

| 名称 | 应用于后台计算机 | 应用于7J02接口箱 |
| --- | --- | --- |
|  | SK-2Z04、2Z11 | SK-2Z01C |  |
| RS422转接线（RJ45头至YD20K5ZP） | √ |  |  |
| RS422转接线（RJ45头至RJ45头座） |  | √ | √ |
| 电源转接线 | √ | √ |  |
| 分压电阻（RJ10 2W） |  |  | √ |
| RS232转接线（RJ45头至DB9孔座） | √ | √ |  |
| A53模块使用说明 | √ | √ | √ |
| 标签贴纸（RS422、RS232） | √ | √ | √ |

注：标签贴纸可贴在计算机箱体的扩展槽挡板上。

A53替换A51转接线

一．RS422信号转接线

RS422转接线接线表（10芯RJ45头(8芯RJ45座）

| A53/422 （RJ45-10头） | 型号及长度 | A51/422 （RJ45-8座） |
| --- | --- | --- |
| TB | 5 | 7+1电缆 20cm | 3 | TB |
| TA | 1 |  | 4 | TA |
| RA | 10 |  | 5 | RA |
| RB | 6 |  | 6 | RB |

二．电源线转接线

电源转接线接线表（如右图所示）

| φ3.5 JC插头 | 型号及长度 | 4芯PC插座 |
| --- | --- | --- |
| +12V | 1 内芯 | RV1×28/0.15 电线30cm | 4 黄 | +12V |
| 0V | 2 外圈 |  | 3 黑 | 0V |

三．材料明细表

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10芯RJ45插头 | 只 | 1 |
| 2 | 8芯RJ45插座 | 只 | 1 |
| 3 | CH3.96 四芯插头(针) | 只 | 1 |
| 4 | ￠3.5 JC插头 | 只 | 1 |
| 5 | 7+1 线20cm | 根 | 1 |
| 6 | RV1×28/0.15电线30cm | 根 | 1 |

# Text boxes

YD20K5ZP

RS422

转接线

DB9

RS232

转接线

计算机内的12V电源

计算机

原24V供电线

RJ45座

RJ45头至YD20K5ZP

的RS422转接线接线

方法如右所示：

原连接线

| A53/RS422 (RJ45_10) | 型号及 长度 | YD20K5ZP |
| --- | --- | --- |
| 5(TXDB) 橙 1(TXDA) 黄 10(RXDA)绿 6(RXDB) 兰 | 7+1电缆 3m | 2 (TXDB) 橙 1 (TXDA) 黄 3 (RXDA) 绿 4 (RXDB) 兰 |

10Ω/2w电阻

7J02接口机箱

A53模块

信号

电缆盘

RS422

RS232

RS232

RS422

A53模块

RS232

转接线

DB9

RS422

转接线

RJ45_10针引脚定义

| 功能 | RJ45 | D型端子 |
| --- | --- | --- |
| TXDB（+） | 5 | 1 |
| TXDA（-） | 1 | 2 |
| RXDB（+） | 6 | 3 |
| RXDA（-） | 10 | 4 |

| A53/RS232 RJ45_8 | DTE设备 DB9插座 |
| --- | --- |
| TXD 4 | 2 |
| RXD 5 | 3 |
| GND 6 | 5 |

RJ45_8针引脚定义

RS422转接线的应用如图所示：

RS422

转接线

DB9

RS232

转接线

A53模块

RS422

RS232

计算机内的12V电源

原连接线

计算机

RJ45座

RS422转接线应用如图所示：